OPTIMALISASI KEBUTUHAN AIR  IRIGASI  DAN JADWAL TANAM DI BENDUNG KARET JATIMLEREK KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

Fahrudin Dwi Cahyono Adi 1) Ir.Hirijanto, MT 2), Nenny Roostrianawaty, ST, MT 3)

1)  Mahasiswa Program Stuudi Teknik Sipil ITN Malang

2)3) Dosen Program Stuudi Teknik Sipil ITN Malang

Email: fahrudindwi044@gmail.com

ABSTRAK

Bendung Karet Jatimlerek yang terletak di Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan yang ada di Kabupaten Jombang Jawa Timur, Bendung Karet Jatimlerek dibangun pada tahun 1991 yang termasuk wilayah Sungai Brantas bagian tengah. Bendungan ini berfungsi untuk mensuplai air irigasi pada area persawahan dengan luas baku 4.549 hektar, yang pada saat ini kondisi di beberapa jaringan mengalami kerusakan sehingga jaringan tersebut kurang berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan kurang terawatnya saluran irigasi dan kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga banyak fasilitas dan jaringan irigasi yang rusak.

Untuk itu dalam kajian ini guna mengetahui kondisi Neraca  air dan masalah-masalah yang terjadi dengan mengetahui kondisi bangunan air dan luas lahan pada daerah Irigasi  Jatimlerek  yang berada di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

Dari hasil analisa Neraca Air berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa Debit (Q) saluran Sekunder Jatimlerek sebesar 2.795,000 lt/detik dan kebutuhan air di Daerah Irigasi Jatimlerek sebesar 1.527,348 lt/det. Berdasarkan besarnya debit dan kebutuhan air di Daerah Jatimlerek maka Neraca Air di Daerah Irigasi Jatimlerek dalam kondisi surplus atau debit air  lebih besar dari pada kebutuhan debit air di Daerah Irigasi.

Kata kunci: 	Debit Andalan, Kebutuhan Air Tanam, Analisa Neraca Air

ABSTRACT

The Jatimlerek Rubber Weir which is located in Jatimlerek Village, Plandaan District in Jombang Regency, East Java, the Jatimlerek Rubber Weir was built in 1991 which includes the central part of the Brantas River. This dam serves to supply irrigation water to rice fields with a raw area of 4,549 hectares, which at this time the condition in several networks is damaged so that the network is not functioning optimally. This is due to the lack of maintenance of the irrigation channels and the lack of public awareness, so that many irrigation facilities and networks are damaged.

For this reason, this study aims to determine the condition of the water balance and the problems that occur by knowing the condition of water structures and the area of land in the Jatimlerek Irrigation Area, which is in Plandaan District, Jombang Regency.

From the results of water balance analysis based on the results of research and calculations, it can be concluded that the discharge (Q) of the secondary channel of Jatimlerek is 2,795,000 l / second and the demand for water in the Jatimlerek Irrigation Area is 1,527,348 l / sec. Based on the amount of discharge and water demand in the Jatimlerek Area, the Water Balance in the Jatimlerek Irrigation Area is in a surplus condition or the water discharge is greater than the need for water discharge in the Irrigation Area.

Keywords: 	Mainstay Discharge, Planting Water Needs, Water Balance Analysis

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Sungai adalah alur alamiah yang mengalir menuju daerah yang lebih rendah yang berasal dari mata air menuju ke laut. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuno dan mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua menjadi Kali Mas ke arah Surabaya dan Kali Porong ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sungai Brantas mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 11.800 km² atau ¼ dari luas Provinsi Jatim. Panjang sungai utama 320 km mengalir melingkari sebuah gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm per-tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan pertahun rata-rata 12 miliar m³. Potensi yang termanfaatkan sebesar 2,6-3,0 miliar m³ per tahun. Sungai Brantas dalam pembagian wilayah pengaliran terbagi atas Brantas Hulu, Brantas Tengah dan Brantas Hilir.

Optimalisasi kebutuhan air irigasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi bagi daerah layanan. Kebutuhan air irigasi akan ditentukan oleh umur dan jenis tanaman yang akan ditanam serta cuaca yang terjadi, sehingga pengelolaan jaringan irigasi akan mengikuti pola dan tata tanam. Pengelolaan jaringan irigasi akan disesuaikan dengan ketersediaan air jika permintaan air irigasi lebih besar dari pada ketersediaan air, sehingga analisis optimasi perlu dilakukan untuk memaksimalkan luas areal fungsional atau keuntungan maksimum dalam satu tahun tanam. Prasarana jaringan sadap/bagi/pemberi, saluran pengatur dan pengukur air irigasi harus siap dioperasikan sesuai dengan standar operasi berdasarkan pola dan tata tanam prasarana jaringan irigasi yang ada di Indonesia. Jaringan irigasi teknis mempunyai bangunan sadap yang permanen serta bangunan bagi yang mampu mengatur dan mengukur. Disamping itu terdapat pemisahan antara saluran pemberi dan pembuang. Pengaturan dan pengukuran dilakukan dari bangunan penyadap sampai ke petak tersier.

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah (Anonim,1996). Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, perkolasi dan rembesan, pergantian lapisan air dan curah hujan efektif. Kebutuhan air bagi tanaman didefinisikan sebagai tebal air yang dibutuhkan untuk memenui jumlah air yang hilang melalui evapotranspirasi suatu tanaman sehat, tumbuh pada areal yang luas, pada tanah yang menjamin cukup lengas tanah, kesuburan tanah, dan lingkungan hidup tanaman cukup baik sehingga secara potensial tanaman akan berproduksi secara baik (Sudjarwadi,1979).

Kebutuhan air tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor evaporasi, transpirasi yang kemudian dihitung sebagai evapotranspirasi (Anonim,1996). Pemberian air secara golongan adalah untuk efisiensi, memperkecil kapasitas saluran pembawa, dan seringkali untuk menyesuaikan pelayanan irigasi menurut variasi debit yang tersedia pada tempat penangkap air, misalnya bendung pada sungai (Sudjarwadi, 1979). Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi kepada lahan pertanian, disusun suatu organisasi petak yang terdiri dari petak primer, petak sekunder, petak tersier, petak kuarter dan petak sawah sebagai satuan terkecil (Hariany, 2011).

Sistem jaringan irigasi terdiri dari bendungan, bendung, saluran irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter, dan saluran pembuangan atau drainase. Daerah Irigasi Plandaan secara geografis berada di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, yang menyuplai air dari Bendung Karet Jatimlerek. Air kemudian disalurkan melalui saluran-saluran primer, sekunder, tersier yang dibangun ke petak-petak sawah yang membutuhkan pengairan. Menurut Suroso dkk (2007), pembangunan saluran irigasi untuk menunjang penyediaan bahan pangan nasional sangat diperlukan, sehingga ketersediaan air di lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan. Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Sebuah petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhan yang idealnya maksimum 50 ha, tetapi dalam keadaan tertentu masih bisa ditolerir sampai seluas 75 ha. Perlunya batasan luas petak tersier yang ideal hingga maksimum adalah agar pembagian air di saluran tersier lebih efektif dan efisien hingga mencapai lokasi sawah terjauh.

Untuk studi yang dibahas kali ini adalah Bendung Karet Jatimlerek yang terletak di Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan yang ada di Kabupaten Jombang Jawa Timur, Bendung Karet Jatimlerek dibangun pada tahun 1991 yang termasuk wilayah Sungai Brantas bagian tengah. Bendungan ini berfungsi untuk mensuplai air irigasi pada area persawahan dengan luas baku 4.549 hektar, yang pada saat ini kondisi di beberapa jaringan mengalami kerusakan sehingga jaringan tersebut kurang berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan kurang terawatnya saluran irigasi dan kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga banyak fasilitas dan jaringan irigasi yang rusak. Saluran irigasi ini berada dalam naungan Dinas PU Bina Marga dan PU Pengairan Kabupaten Jombang.

Bendungan ini memiliki tipe operasi isian udara, sehingga lebih dikenal dengan sebutan "dam karet", dengan 6 pintu serta memiliki lebar dasar 150 meter dan lebar atas 160 meter. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Plandaan, air diambil dari Bendung Karet Jatimlerek yang memanfaatkan saluran irigasi. Pengambilan air dari Bendung Karet Jatimlerek dibagi menjadi dua yaitu Saluran Induk Jatimlerek dan Saluran Sekunder Jatimlerek. Adanya penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan masukan dan kajian dalam penentuan kebijakan serta untuk data dalam perancangan yang lebih lanjut pada instansi-instansi yang terkait.

## Identifikasi Masalah

Bendung karet jatimlerek yang terletak di Desa Jatimlerek, Kecamataan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa timur, merupakan Bendung Karet penyuplai air irigasi pada persawahan dengan luas baku 4.549 hektar. Beberapa identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini antara lain:

- Disepanjang saluran induk jatimlerek terjadi kehilangan air akibat kerusakan saluran karena kurang terawatnya saluran dan faktor umur bangunan.

- Di bagian pertengahan sampai ke hilir daerah irigasi tidak mendapatkan air dikarenakan terjadinya sedimentasi elevasi dasar sungai.

- Di bagian pintu pembagi terjadi penyumbatan saluran akibat penumpukan sampah karena kurangnya kesadaran masyarakat.

## Maksud Dan Tujuan

Maksud dari studi  ini adalah untuk mendapatkan nilai debit dan volume pada saluran irigasi primer, sekunder dan tersier yang dialirkan dari Bendung Karet Jatimlerek serta mengetahui apakah saluran tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pada area sawah, saat terpenuhi kebutuhan air irigasi yang optimal maka sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya pelayanan Irigasi pada Daerah Irigasi di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang berada di bawah kewenangan Dinas Pengairan Kabupaten Jombang.

Tujuan dari studi ini adalah :

- Untuk mengetahui debit air pada saluran induk irigasi pada Bendung Karet Jatimlerek yang dapat diandalkan untuk dialirkan dan tetap menyediakan kebutuhan air untuk wilayah pertanian di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

- Untuk mengetahui kebutuhan air irigasi dan memanfaatkan aliran air sebagai kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

- Untuk mengetahui Tingkat efisiensi penggunaan air irigasi pada petak tersier dengan luas daerah layanan antara 25-50 ha di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang..

## Rumusan Maslah

Permasalahan yang akan dibahas dalam perhitungan kebutuhan air yang ada di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang antara lain adalah:

Mengetahui kebutuhan air bersih  PDAM

- Berapakah debit andalan pada daerah irigasi yang ada di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ?

- Berapakah kebutuhan pengambilan air maksimal untuk keperluan irigasi yang ada di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ?

- Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan air irigasi pada daerah hulu, tengah, dan hilir ?

## Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka batasan masalah yang akan di bahas pada studi kali ini yaitu :

- Mengetahui debit andalan yang terjadi di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

- Mengetahui kebutuhan jumlah maksimal air yang diperlukan pada irigasi di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

- Mengetahui tingkat efisiensi penggunaa air irigasi pada daearah hulu, tengah dan hilir.

## Lokasi Studi

Lokasi studi ini terletak di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang JawaTimur

# Landasan Teori

## Pengertian Bendung Karet

Bendung adalah suatu konstruksi yang dibuat melintang sungai yang fungsi utamanya untuk membendung aliran sungai dan menaikan ketinggian muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai untuk mengalirkanya ke dalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi. Fungsi bendung berbeda dengan bendungan dimana sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan yang melebihi kebutuhan. Air yang ditampung di dalam bendungan ini dipergunakan untuk keperluan irigasi, air minum, industri, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kelebihan dari sebuah bendungan, yaitu dengan memiliki daya tampung tersebut, sejumlah besar air sungai yang melebihi kebutuhan dapat disimpan dalam waduk dan baru dilepas mengalir ke dalam sungai lagi di hilirnya sesuai dengan kebutuhan saja pada waktu yang diperlukan. Bendung juga dapat didefinisikan sebagai bangunan air  yang dibangun secara melintang sungai, sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian (Kartasapoetra, 1991: 37).

## Tinjauan Penelitian Terdahulu

Eriko Aditama  (2018) melalu penelitiannya mengkaji mengenai Analisis Nilai Air Irigasi Pada jaringan Irigasi Tersier Dengan Luas Layanan 50-75 Ha Pada Jaringan Sekunder. Tujuan dari penelitianya adalah untuk memperoleh : (1) untuk memenuhi kebutuhan air irigasi disetiap daerah layanan. (2) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air serta tidak terjadi pemborosan penggunaan air

- Daur Hidrologi

Terjadinya air di alam ini melalui suatu peredaran yang disebut dengan daur hidrologi. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Matahari merupakan sumber tenaga bagi alam. Dengan adanya tenaga tersebut, maka dari seluruh permukaan di bumi akan dapat terjadi penguapan, baik dari muka tanah dan permukaan air yang disebut evaporasi dan penguapan dari permukaan pohon-pohonan, dikenal dengan transpirasi (transpiration).

Sebagai akibat terjadinya penguapan, maka akan terbentuk awan yang apabila keadaan klimatologik memungkinkan, awan akan terbawa ke darat dan dapat terbentuk menjadi awan pembawa hujan . Hujan baru akan terjadi apabila berat butir-butir air hujan tersebut lebih besar dari gaya tekan udara ke atas. Air hujan yang sampai ke permukaan tanah disebut hujan dan dapat diukur. Hujan yang terjadi tersebut sebagian juga akan tertahan oleh pohon-pohonan dan bangunan yang selanjutnya akan diuapkan kembali. Bagian air ini tidak dapat diukur dan merupakan bagian yang hilang.

Berikut adalah gambar skema daur hidrologi :

- Analisa Cerah Hujan

Curah hujan yang diperlukan untuk suatu pemanfaatan air yang salah satunya seperti alokasi air irigasi adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, curah hujan ini disebut curah hujan wilayah atau daerah. Curah hujan wilayah atau daerah harus diperkirakan dari beberapa titik pengamatan curah hujan (Sosrodarsono, 1976:27).

Untuk menghitung curah hujan daerah, terdapat beberapa metode yaitu :

- Metode Rerata Aljabar Arithmetic

Menurut Seyhan (1990: 55), metode rerata aljabar (aritmetik) adalah metode yang paling sederhana dan diperoleh dengan menghitung rata-rata aritmetik dari semua total penakar hujan di suatu kawasan. Metode ini sesuai untuk kawasan-kawasan yang datar. Rumusnya:

1					(2.1)

dimana :

R                    : Curah hujan rata – rata (mm)

n                     : Jumlah stasiun penakar hujan

R1, R2....Rn		: Besarnya curah hujan pada masing-masing stasiun (mm)

Gambar 2. 1 Metode Arithmetic

- Curah hujan efektif tanaman padi

Besarnya curah hujan efektif  untuk tanaman padi sawah ditentukan dengan  berdasarkan 70% dari hujan andalan 80% dengan peluang kegagalan sebesar 20%. Sedangkan besarnya R80 diperoleh dengan menggunakan Metode Basic Year. Curah hujan efektif diperoleh dari 70% x R80 per periode pengamatan sehingga  persamaannya adalah sebagai berikut:

Re padi = 0,7 (R80)	(2.9)

dimana :

Re padi	: curah hujan efektif untuk padi sawah (mm/hari)

R80	: curah hujan rancangan probabilitas 80% (mm)

- Curah hujan efektif tanaman palawija

Curah hujan efektif untuk tanaman palawija ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (SPI KP I : 1986)

Replw = 0,5 (R80)	(2.10)

dimana:

Re plw	: curah hujan efektif untuk palawija (mm/hari)

R80		: curah hujan rancangan probabilitas 80% (mm)

- Curah hujan efektif tanaman tebu

Curah hujan efektif untuk tanaman palawija ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (SPI KP I : 1986)

Retebu = 0,6 (R80)	(2.11)

dimana:

Re tebu	: curah hujan efektif untuk tebu (mm/hari)

R80	: curah hujan rancangan probabilitas 80% (mm)

- Debit Andalan

Perhitungan debit yang tersedia di hitung dengan mengunakan metode FJ. Mock. Analisa metode FJ. Mock di lakukan dengan cara penyesuaian atau verifikasi parameter-parameter tanah, dengan input dan curah hujan sehingga didapatkan besarnya debit andalan yang di pakai sebagai acuan dalam menentukan pola tambahan. Langkah-langkah di dalam mencari besar debit andalan:

- Menentukan besarnya curah hujan (R) mengunakan rerata curah hujan.

- Menentukan rerata jumlah hari hujan (Nr)

- Penentuan evaporasi potensial (Eto) persamaan

- Asumsi permukaan lahan terbuka (diasumsikan 20 meter)

- Menghitung besar evapotranspirasi pada bidang terbuka (E)

- Menghitung besar Evapotranspirasi aktual (Ea)

- Menghitung hujan netto (Rnet)

- Menentukan kandungan air tanah (Is), air tanah di anggap = 0 jika lebih besar dari pada 0 (nol)

- Menentukan kapasitas plengsengan tanah (SMS), di tentukan sebesar 200 mm/m, untuk tanah tekstur berat (pasirlempungan dan berapa jenis lempung), sebagai nilaitampungan awal.

Contoh:	SMJAN	= jika 200 + EP JAN  ≥ 200,

tulis 200

= jika 200 + EPAN < 200, tulis

jumlah sebenarnya

SMSPEB= jika SMSJAN + EPPEB ≥ 200.

tulis 200

= jika SMSJAN + EPPEB < 200, tulis jumlah sebenarnya dan seterusnya

- Menghitung kelebihan air (Ws)

- Menghitung laju Infiltrasi (I) dimana : kI = di ambil 0,65 (0< 1<1)

- Menghitung volume penyimpanan (V)

- Menghitung tampungan bulanan (Vn)sebesar 75 mm

- Menghitung aliran dasar (BF)

- Menghitung aliran langsung (DR)

- Menghitung aliran total (TR)

- Menghitung besar debit andalan

Debit andalan pada sungai dapat di tentukan dengan pengukuran langsung di lapangan dan apabila data langsung di lapangan tidak di peroleh maka untuk mendapatkan debit aliran normal sungai dapat di lakukan dengan mengoreksi perkiraan besarnya debit yang tersedia dengan pendekatan dari data curah hujan dan data evaporasi potensial pada daerah yang di amati dengan bantuan model matematik hubungan hujan limpasan yang di rubah menjadi debit.

Debit andalan adalah debit yang di andalkan dapat memenuhi kebutuhan air irigasi dengan peluang keandalan 80%. Karena pada sungai di lokasi studi tidak terdapat stasiun duga air, maka debit andalan di hitung dengan mengunakan metode FJ.Mock.

- Hujan netto

Rnet = (R - Eu)                                                                   (2.12)

dimana: Eta = Etp - E

E = Etp . Nd / 30 m

Nd = 27 - 3/2.Nr

- Neraca air di atas permukaan

WS= Rnet – SS                                                                 (2.13)

Dimana : SS=SMt + SM t-I

SMt	=SM t-I Rnet

- Neraca air di bawah permukaan

DVt = Vt – Vt                                                                                                     (2.14)

dengan : 1- CI.WS

Vt = (1 + K). 1 – K. Vt-I

- Aliran permukaan

RO=BF + DRO                                                                       (2.15)

atau dalam satuan debit

Q	= 0,0116. RO. A/H

dengan : BF1-dVt

DRO = WS-1

dimana :

Rnet= hujan netto, mm

R	= hujan, mm

Etp= evapotranspirasi potensial, mm

Eta= evapotranspirasi aktual, mm

Nd= jumlah hari kering tidak hujan ),mm

WS= kelebihan air ,mm

SS= daya serap tanah atas air, mm

SM= kelembaban tanah, mm

dV= perubahan kandungan air tanah, mm

V	= kandungan air tanah,mm

Cl= koefisien resapan (> 1)

K	= koefisien resesi air tanah (< 1)

DRO= aliran langsung, mm

BF= aliran air tanah, mm

RO= aliran permukaan, mm

Η	= jumlah hari kalender dalam sebulan, hari

A	= luas catchment area, Ha

Q	= debit aliran permukaan m3/det

T	= waktu tinjau, perioe sekarang (t) dan periode lalu (t1)

- Evapotranspirasi

Evapotranspirasi merupakan gabungan antara proses penguapan dari permukaan tanah bebas (evaporasi) dan penguapan yang berasal dari tanaman (transpirasi) di pengaruhi oleh iklim, varietas, jenis tanaman serta umur tanaman. Pada studi ini analisa besarnya evaporasi potensial di hitung dengan metode penman modifikasi yang telah di sesuaikan dengan keadaan daerah di Indonesia (Didik suhardjono, 1990: 54)

Et0 = 	(2.17)

dimana :

Et0 	= evapotranspirasi tanaman acuan (mm/hari)

Rn 	= radiasi matahari

∆	= kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu (kPa/ºC)

y	= konstanta psikometrik (kPa/ºC)

T	= suhu udara rata-rata (ºC)

U2	=kecepatan angin pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah (m/s)

- Kebutuhan Air Irigasi1

Dalam memperhitungkan kebutuhan air harus dipertimbangkan kebutuhuan untuk domestik dan industri. Ada beberapa unsur yaitu :

- Curah Hujan Efektif

- Kebutuhan Air Untuk Konsumtif Tanaman

Kebutuhan air untuk konsumtif tanaman merupakan kedalaman air yang diperlukan untuk memenuhi evapotranspirasi tanaman yang bebas penyakit, tumbuh di areal pertanian pada kondisi cukup air dari kesuburan tanah dengan potensi pertumbuhan yang baik dan tingkat lingkungan pertumbuhan yang baik. Untuk menghitung kebutuhan air untuk konsumtif tanaman digunakan persamaan empiris sebagai berikut :

Etc = Kc x Eto	(2.19)

dimana

Kc 	= Koefisien tanaman

Eto	= Evapotranspirasi potensial (mm/hari)

Etc	= Evapotranspirasi tanaman (mm/hari)

## Metode Penelitian

- Umum

Kabupaten Jombang mempunyai letak geografi antara 5.20° - 5.30° Bujur Timur, dan antara 7.20' dan 7.45' Lintang Selatan dengan luas wilayah 115.950 Ha atau 2,4 % luas Provinsi Jawa Timur. Keadaan iklim khususnya curah hujan di Kabupaten Jombang yang terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut mempunyai curah hujan relatif rendah yakni berkisar antara 1750 – 2500 mm pertahun. Sedangkan untuk daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut, rata-rata curah hujannya mencapai 2500 mm pertahunnya. Kabupaten Jombang adalah termasuk yang mempunyai iklim tropis, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan menurut klasifikasi yang diberikan oleh Smidt, dan Ferguson termasuk tipe iklim D. Dimana tipe ini biasanya musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai April, dan musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran rendah, yakni 90% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Secara umum Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- Bagian utara, terletak di sebelah utara Sungai Brantas, meliputi sebagian besar Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, dan sebagian Kecamatan Ngusikan, dan Kecamatan Kudu. Merupakan daerah perbukitan kapur yang landai dengan ketinggian maksimum 500 m di atas permukaan laut. Perbukitan ini merupakan ujung timur Pegunungan Kendeng.

- Bagian tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan hingga 15%. Daerah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan permukiman penduduk yang padat.

- Bagian selatan, meliputi Kecamatan Wonosalam, dan sebagian Kecamatan Bareng, dan Mojowarno. Merupakan daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara, semakin tinggi. Hanya sebagian Kecamatan Wonosalam yang memiliki ketinggian di atas 500 m.

Dari kondisi diatas diharapkan dapat diketahui jenis , lokasi , fungsi dan pola distribusi pembagian  air sehingga secara dini dan akurat bangunan yang perlu dilakukan pemyelesaian masalah dalam pola pengaturan atau distribusi air yang sesui pada daerah yang terkait. Dalam hal ini studi disajikan dengan metode aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG).

Penelitian adalah langkah-langkah yang di lakukan untuk memecahkan suatu masalah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data. Agar mendapatkan ketetapan penelitian, memperkecil kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi serta mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka perlu di buat metodologi penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut merupakan urutan-urutan langkah yang harus di lakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Keterkaitan dari masing-masing tahap sangat erat karena hasil dari tahapan sebelumnya Akan menentukan proses dan hasil dari tahap sebelumnya.

- Data Yang Digunakan

Data-data yang perlukan di dalam menyelesaikan penelitian studi ini sesuai dengan batasan masalah adalah sebagai berikut:

- Peta rupa bumi skala 1:25.000 daerah Plandaan

- Data curah hujan.

- Skema dan data saluran Q hulu dan Q hilir di Daerah Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

- Data karakteristik yang berupa: potensi hujan, luas lahan, kondisi lahan dan jenis tanaman.

- Dokumentasi lapangan, khususnya daerah irigasi dan saluran induk jatimlerek, mulai dari bagian hulu (intake) sampai pada lokasi-lokasi kerusakan sepanjang saluran.

- Pengelolahan Data

Pengelolahan data meliputi data primer dan data sekunder dimana data primer meliputi :

- Data curah hujan

- Debit pengambilan air  irigasi

- Data karakteristik

- Peta Jaringan Irigasi

Sedangkan data sekuder meliputi

- Hasil perhitungan curah hujan

- Hasil debit andalan

- Hasil kebutuhan air irigasi

- Hasil pola pemberian air

## analisa pembahasan

- Analisa Data Curah Hujan

Data curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang digunakan mulai tahun 2010 sampai tahun 2019. Data curah hujan tersebut digunakan sebagai dasar untuk keperluan pengembangan rencana pembagian air dalam arti yang dapat menjamin akan kebutuhan airnya sepanjang tahun dan menentukan debit yang terjadi pada aliran sungai tersebut.

Stasiun penakar hujan yang digunakan dalam penelitian ini adalah stasiun penakar hujan yang letaknya paling dekat dengan stasiun penakar hujan Ploso dan stasiun penakar hujan Waduk Mangunan . Data stasiun penakar hujan Ploso dan Waduk Mangunan tersebut dilampirkan dalam bentuk tabel 4.1. dan 4.2.

Tabel 4. 1 Curah Hujan 10 Harian Stasiun Hujan Ploso (Sta 1)

Tabel 4. 2 Curah Hujan 10 Harian Stasiun Hujan Waduk Mangunan (Sta 2)

- Uji Konsistensi Data

Hasil uji konsistensi data dengan menggunakan Metode Kurva Lengkung Massa Ganda untuk masing-masing data pada tiap stasiun hujan dilampirkan dalam bentuk Tabel 4.3. dan 4.4.

Tabel 4. 3 Uji Konsistensi Data Curah Hujan Tahunan Stasiun Hujan Ploso (Sta 1)

Gambar 4. 1Hubungan Komulatif Hujan Tahunan Sta Ploso Terhadap Sta W. Mangunan

Tabel 4. 4 Uji Konsistensi Data Curah Hujan Tahunan Sta. W. Mangunan (Sta 2)

Gambar 4. 2 Hubungan Komulatif Hujan Tahunan Sta Hujan W. Mangunan Terhadap Sta Hujan Ploso

- Curah hujan rerata dan hujan efektif

Hasil hujan rerata dengan Metode Rerata Aljabar Arithmetic dilampirkan dalam bentuk tabel 4.5 sedangkan hasil perhitungan curah hujan efektif dislampirkan dalam bentuk tabel  4.6

Tabel 4. 5 Perhitungan CH Rerata dari 2 Stasiun Hujan

Tabel 4. 6 Perhitungan R80 (mm)

- Curah Hujan Efektif Tanaman

Besarnya curah hujan efektif untuk tanaman padi ditentukan dengan 70% dari hujan andalan 80% (R80) sedangkan untuk tanaman palawija 50% dari hujan andalan 80% (R80) dan tebu dihitung berdasarkan 60% dari hujan andalan 80% (R80).

Hasil perhitungan curah hujan efektif per jenis tanaman dilampirkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Curah Hujan Efektif Tanaman

- Evapotranspirasi Potensial

Perhitungan evapotranspirasi potensial menggunakan metode Penmann Modifikasi dengan data klimatologi. Data klimatologi yang digunakan dalam perhitungan evapotranspirasi Daerah Irigasi Jatimlerek merupakan data tahun 2019.

Tabel 4. 8 Kebutuhan Air Untuk Pengolahan Lahan

Tabel 4. 9 Perhitungan Kebutuhan Air Tanam Padi

Tabel 4. 10 Perhitungan Kebutuhan Air Tanaman Palawija

Tabel 4. 11 Perhitungan Kebutuhan Air Tanaman Tebu

Tabel 4. 12 Perhitungan Total Kebutuhan Air Irigasi DI. Jatimlerek

- Ketersediaan Debit

Debit ini merupakan debit yang telah diberikan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pada Daerah Irigasi Jatimlerek yang dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 4.14. sampai dengan Tabel 4.15.

Tabel 4. 13 Data Debit Saluran Induk Jatimlerek Tahun 2010-2019 (lt/det)

Tabel 4. 14 Data Debit Saluran Induk Jatimlerek Tahun 2010-2019 (m3/det)

Tabel 4. 15 Perhitungan Debit Andalan Daerah Irigasi (m3/det)

Tabel 4. 16 Perhitungan Volume Andalan Daerah Irigasi (106/m3)

Tabel 4. 17  Volume Andalan dan Debit Andalan

- Neraca Air

Untuk mengetahui apakah ketersediaan air mencukupi kebutuhan air yang ada, diperlukan suatu analisa neraca air. Dari data debit yang ada dan data debit yang dibutuhkan, dianalisa keadaan neraca airnya dengan mengurangkan ketersediaan air yang ada dengan kebutuhan air.

Tabel 4. 18 Neraca Air Saluran Induk Jatimlerek

Gambar 4. 3Grafik Neraca  Air Irigasi Saluran Induk Jatimlerek (lt/det)

Keterangan Gambar 4.3. :

Bahwa kebutuhan air irigasi pada tanaman di Daerah Irigasi Saluran Induk Jatimlerek di bulan Januari sampai dengan akhir bulan April masih tercukupi. Kemudian pada awal bulan Mei sampai dengan akhir bulan Oktober ketersediaan air irigasi Saluran Induk Jatimlerek mengalami kekurangan air mencapai 317.716 lt/det. Pada awal bulan Nopember sampai dengan akhir bulan Desember ketersediaan air Irigasi  kembali normal atau jumlah air yang ada lebih besar dari jumlah air yang dibutuhkan. Berikut adalah gambar peta skema Daerah Irigasi Jatimlerek

- Perencanaan Pola Tanam dan Jadwal Tanam

Pola tanam adalah jenis tanaman yang dibudidayakan pada sebidang lahan pertanian dalam satu tahun termasuk masa pengolahan tanah dan masa lahan diberokan (istirahat). Pola tanam yang dianjurkan umumnya sebagai berikut:

- Air cukup : padi - padi – palawija

- Air terbatas : padi – padi – palawija (sebagian areal) atau padi – palawija – palawija

- Air sangat terbatas : padi – palawija–bero (istirahat).

Jadwal Tanam

MT 1 = Masa Tanam 1

MT 2 = Masa Tanam 2

D       = Defisit Air

S        = Surplus Air

## penutup

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa :

- Debit (Q) saluran Sekunder merupakan debit total dan debit terbesar yang ada di kecaman Jatimlerek sebesar 2.795,000 lt/det.

- Kebutuhan air di Daerah Irigasi Jatimlerek sebesar 1.527,348 lt/det.

- Nilai debit andalan dari presentase 80% terjadi pada bulan maret yang ada di Kecamatan  Jatimlerek sebesar 335.000 lt/det.

- Dengan kebutuhan air irigasi sebesar 1.527,348 lt/det. maka dapat disimpulkan bahwa jaringan irigasi tersebut berfungsi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dengan luas irigasi sebesar 89 hektar dengan pola tanam padi-padi-palawija, pelaksanaannya padi pertama ditanam pada awal musim hujan, kemudian padi kedua setelah padi pertama. Palawija ditanam setelah panen padi kedua yang berakhir pada akhir musim kemarau menjelang awal musim hujan dengan ketersediaan air maksimum sebesar 333 lt/dt yang terjadi pada bulan februari dalam kondisi Surplus air dan pilihan tanaman berupa padi-padi-palawija dengan pola tanam MT1.

- Berdasarkan besarnya debit dan kebutuhan air di Daerah Jatimlerek maka Neraca Air di Daerah Irigasi Jatimlerek dalam kondisi surplus atau debit air  lebih besar dari pada kebutuhan debit air di Daerah Irigasi.

- Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan Analisa antara lain sebagai berikut :

- Untuk mengatasi masalah defisit air irigasi, agar dilakukan pengaturan pada pemberian air irigasi yaitu dengan menerapkan sistem pembagian air irigasi dan penjadwalan pembagian air irigasi yang tepat dan merata untuk masing-masing blok (sistem gilir air).

- Pembentukan adanya HIPPA pada tiap desa mutlak diperlukan dan pembinaan lebih di tingkatkan lagi, supaya pengoperasian air di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan baik.

- Petani harus disiplin melaksanakan pengolahan air dan pola tata tanam yang telah direncanakan oleh dinas terkait.

## daftar pustaka

Anonim. 1977. Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa. Direktorat Jenderal  Pengairan : Departemen Pekerjaan Umum Jawa Timur.

ArifinSaddoen. https://moondoggiesmusic.com/siklus-hidrologi/

Martha, Joyce (1987). Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Hidrologi. Nova. Bandung.

Muhamad Ervan Mokobombang 2016

https://media.neliti.com/media/publications/140079-ID-analisis-neraca-air-sungai-kinali di-tit.

Priyonugroho. (2014). Analisi Kebutuhan Air Irigasi. (Studi Kasus Pada Daerah Irigasi Sungai Keban Kabupaten Empat Lawang).

Salamadian, (2018).   HYPERLINK "https://salamadian.com/siklus-hidrologi-air-hujan/"  https://salamadian.com/siklus-hidrologi-air-hujan/

Sosrodarsono, Suyono. (1994). Perbaikan Dan Pengatuan Sungai. Cetakan Kedua Pradnya Paramita. Jakarta

Suemarto CD. (1987).  Hidrologi Teknik. Usaha Nasional Surabaya.

Suhardjono. 1994. Kebutuhan Air Tanaman. ITN Malang Press : Malang.

Suratmi.(2015).HYPERLINK "https://media.neliti.com/media/publications/30077-ID-analisis-neraca-air-di-kecamatan-sambutan-samarinda"  https://media.neliti.com/media/publications/30077-ID-analisis-neraca-air-di-kecamatan-sambutan-samarinda .

Taufik. (2018). Analisis Efisiensi Irigasi Pada Petak Tersier Dengan Metode Drum. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Purworejo Surakarta.

Zulfikar Indra, M.I. Jasin, A. Binilang, J.D. Mamoto, (2012) . Analisis Debit Sungai Munte Dengan Metode Mock Dan Metode Nreca Untuk Kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Air. Vol.1 No.1,